大冶市市级政府采购竞争性谈判需求公示及征集公告

(大冶六中LED显示屏采购项目)

依据财政备案编号420281-2024-00373号函的要求，大冶市政府采购中心就大冶六中LED显示屏采购项目进行竞争性谈判，现对采购人提供的采购需求进行公示，公开征询意见，并邀请有意向的潜在供应商投标。

- 项目编号：DYJC20240402

二、项目名称：大冶六中LED显示屏采购项目

三、采购内容：详见采购需求。

四、采购预算：99万元，最高限价90万元

五、供应商资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、应未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和未被列入“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、落实政府采购政策需求的资格要求：非专门面向中小微企业。

6、本项目的特定资格条件：

（1）不接受联合体投标；

（2）不允许中标后分包；

7、供应商拟提供的核心产品品牌，该条款不作为征集资料审核是否合格的依据，仅作为竞争性谈判小组选择确定本项目竞争性谈判供应商名单的参考。（自行提供说明或证明材料）

六、是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：否

七、政府采购相关政策执行：

1、落实政府采购强制、优先采购节能产品政策：依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策。

2、根据《中国人民银行大冶市支行 大冶市财政局关于印发<大冶市政府采购合同线上信用融资实施意见>的通知（冶银发[2020]65号）》的文件精神,对于有融资需求的供应商（中小微企业）可在政府采购项目中标后登录大冶市政府采购信息共享平台，查询融资金融机构信息，并向意向金融机构提出政府采购合同线上信用融资申请。

3、小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（2）鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额40%以上的，可给予联合体6%的价格扣除，不重复享受政策。

（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）小型和微型企业应出具《中小企业声明函》；监狱企业应提供由省级监狱局、戒毒局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

八、需求公示

（一）公示期：自2024年4月25日起至2024年4月29日止。

（二）意见反馈方式：对采购需求提出相关意见（应说明理由）应客观公正、实事求是，供应商可以在大冶市政府采购交易系统（https://hsszfcg.hbdzcg.com:10063/#/index）内提交相关意见。

（三）采购需求获取方式：登录湖北政府采购网（http://www.ccgp-hubei.gov.cn/）或大冶市政府采购交易系统（https://hsszfcg.hbdzcg.com:10063/#/index），本公告中的链接免费下载。

（四）需求公示的目的：就采购需求的公正性与专业性征询各潜在供应商的意见，无论是否反馈意见均不影响供应商参与征集供应商名单。

九、参与竞争性谈判方式

（一）参与征集的供应商为本项目备选供应商，最终由竞争性谈判小组从合格的备选供应商中确定不少于三家（含三家）供应商参加竞争性谈判。如供应商受邀请后无故不参加竞争性谈判，将被列入大冶市政府采购中心不诚信供应商名单。

（二）有意参与本项目的潜在供应商，在需求公示有效时间内在大冶市政府采购交易系统（https://hsszfcg.hbdzcg.com:10063/#/index）直接登记并提交相关报名资料。流程如下：

（1）未注册账号的供应商。先完成账号注册，经审核通过后办理ＣＡ锁。方式：打开大冶市政府采购交易系统首页，点击“供应商注册”填写注册信息。供应商注册时应诚信客观、真实准确填写相关信息，不能弄虚作假或假冒他人名义。否则将按国家有关规定进行处理，并在有关网站上公示，由此产生的后果由供应商自行承担。注册信息审核通过后可进行 CA 锁办理（办理流程可在大冶市政府采购交易系统首页-下载中心，下载《黄石市政府采购交易系统数字证书申请流程》）。

（2）已有账号但未办理 CA 的供应商。登录大冶市政府采购交易系统，明确所参与项目标段，在有效时间内直接登记（注：未办理 CA 锁无法提交响应文件！请潜在供应商及时前往黄石市民之家四楼大厅窗口办理 CA，否则产生的后果由供应商自行承担）。

（3）已办理 CA 的供应商。登录大冶市政府采购交易系统，可在有效时间内登记。（系统操作咨询服务电话0714-6209015）

售价：0元

（三）报名资料至少应当包含以下内容：

1.供应商报名表（格式见附件1）。

2.基本资格条件承诺函；

3.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料；

4. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。（提供声明函）

6. 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。（提供声明函）

7．本项目的特定资格条件：

（1）不接受联合体投标；（提供声明函）

（2）不允许中标后分包；（提供声明函）

8、供应商拟提供的核心产品品牌，该条款不作为征集资料审核是否合格的依据，仅作为竞争性谈判小组选择确定本项目竞争性谈判供应商名单的参考。（自行提供说明或证明材料）

十、联系方式

集中采购机构：大冶市政府采购中心

联系人：刘厚银

联系电话：0714-3188072

地址：大冶市大棋西路2号

采购人：大冶市第六中学

联系人：黄老师

联系电话：13339913897

地址：大冶市金井路1号

大冶市政府采购中心

2024年4月23日

附件1：供应商报名表

附件2：基本资格条件承诺函

附件3：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的身份证明等证明材料

附件4：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

附件5：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动.（提供声明函）

附件6：为本采购项目提供设计、预算编制、结算编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的招标采购活动。（提供声明函）

附件7：本项目特定资格条件的声明函

附件8：采购需求

附件1：

供应商报名表

项目编号：

项目名称：

| 供应商名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的报名资料 | 1、基本资格条件承诺函 |
|  | 2、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
|  | 3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。（提供声明函） |
|  | 5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。（提供声明函） |
|  | 6、本项目的特定资格条件： （1）不接受联合体投标；（提供声明函） （2）不允许中标后分包。（提供声明函） |
|  | 7、供应商拟提供的核心产品品牌，该条款不作为征集资 料审核是否合格的依据，仅作为竞争性谈判小组选择确定 本项目竞争性谈判供应商名单的参考。（自行提供说明或 证明材料） |

# 附件2

# 基本资格条件承诺函

致大冶市政府采购中心：

（供应商名称）  郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商（公章）：

日   期：

附件3：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的身份证明等证明材料

## 附件4：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（请自行提供有关证明或说明材料）

供应商（公章）：

日   期：

## 附件5   单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动.（提供声明函）

## 大冶市政府采购中心：

## （供应商名称）  参加贵中心组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的政府采购活动，现郑重声明如下：

## 1．本公司不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加本项目同一合同项下的政府采购活动的情况。

2.对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

日   期：

## 附件6 为本采购项目提供设计、预算编制、结算编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的招标采购活动。（提供声明函）

## 大冶市政府采购中心：

## （供应商名称）  参加贵中心组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的政府采购活动，现郑重声明如下：

## 1.本公司不存在为本采购项目提供设计、预算编制、结算编制或者项目管理、监理、检测等服务的情况。

## 2.对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

日   期：

## 附件7：

## 本项目特定资格条件的声明函

大冶市政府采购中心：

（投标人全称）  参加贵中心组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的政府采购活动，现郑重声明如下：

1. 我公司在本项目中不参与联合体投标；

2. 若我公司成为该项目的成交供应商，中标后不会再分包。

3.对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

日   期：

附件8：采购需求

大冶六中LED显示屏采购项目技术规格、参数及要求

## 一、采购货物（服务）一览表

| 序号 | 名称 | 主要技术规格 | 单位 | 数量 | 要求/备注 | 货物/服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、运动场P3户外显示屏 |
| 1 | P3户外显示屏 | 见下表 | ㎡ | 45.93 | 核心产品 |  |
| 2 | LED显示屏播控软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 视频处理器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 接收卡 |  | 张 | 60 |  |  |
| 5 | 供电电源 |  | 个 | 311 |  |  |
| 6 | 80KW配电柜 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 大屏结构及边框 |  | ㎡ | 49.2 |  |  |
| 8 | 箱体 |  | ㎡ | 45.93 |  |  |
| 9 | 室外音箱 |  | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  |
| 11 | 安装、运输、调试 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二、上墙P2.5户外显示屏 |
| 12 | P2.5户外显示屏 | 见下表 | ㎡ | 16.38 | 核心产品 |  |
| 13 | LED显示屏播控软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 视频处理器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 接收卡 |  | 张 | 24 |  |  |
| 16 | 供电电源 |  | 个 | 112 |  |  |
| 17 | 40KW配电柜 |  | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 大屏结构及边框 |  | ㎡ | 18.1 |  |  |
| 19 | 箱体 |  | ㎡ | 16.38 |  |  |
| 20 | 室外音箱 |  | 套 | 1 |  |  |
| 21 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  |
| 22 | 安装、运输、调试 |  | 项 | 1 |  |  |
| 三、P2.5室外立柱显示屏 |
| 23 | P2.5户外显示屏 | 见下表 | ㎡ | 9.31 | 核心产品 |  |
| 24 | LED显示屏播控软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 25 | 视频处理器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 26 | 接收卡 |  | 张 | 16 |  |  |
| 27 | 供电电源 |  | 个 | 62 |  |  |
| 28 | 40KW配电柜 |  | 套 | 1 |  |  |
| 29 | 大屏结构及边框 |  | ㎡ | 9.98 |  |  |
| 30 | 箱体 |  | ㎡ | 9.31 |  |  |
| 31 | 室外音箱 |  | 套 | 1 |  |  |
| 32 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  |
| 33 | 安装、运输、调试 |  | 项 | 1 |  |  |
| 四、P4.75室内单红条形显示屏 |
| 34 | P4.75显示屏 |  | ㎡ | 4.04 | 核心产品 |  |
| 35 | LED显示屏控制软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 36 | LED屏控制卡 |  | 套 | 1 |  |  |
| 37 | 供电电源 |  | 个 | 16 |  |  |
| 38 | 屏结构及边框 |  | 套 | 1 |  |  |
| 39 | 安装、运输、调试 |  | 项 | 1 |  |  |

## 二、技术服务要求

| 序号 | 名称 | 主要技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、运动场P3户外显示屏 |
| 1 | P3户外显示屏 | 1、像素点间距3.07±0.1mm 2、结构 LED显示屏显示部分结构可采用钢、铝、镀锌方管、塑料等材料，结构安全坚固 3、外观 LED显示屏的外表面无明显划痕，LED显示屏模组安装应一致，无松动无破裂 4、工作电压 在4.2×(1±10%）VDC范围内能正常工作 ★5、自动校正 数据采集自动共享到网上，客户可自行下载校正数据，进行校正和优化 6、工作环境 -20℃~50℃条件下能正常工作 7、材质 箱体采用镁合金/压铸铝/铁材质 符合，套件采用采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质 8、系统调节功能 可通过系统调节参数影响显示效果 9、像素密度 单元大小为320mm×160mm的像素密度为5408点 10、动态扫描 采用行驱动芯片 11、像素组成 1R、1G、1B 12、支持亮度调节功能 13、支持亮度校正、色度校正 14、驱动芯片功能 具有列下消隐功能、倍频刷新率提升、低灰偏色改善 15、支持鬼影消除、暗亮线消除、慢速开启、十字架消除、毛毛虫消除、亮度缓慢变亮功能 16、功能 显示单元均可独立控制，单点故障不影响整屏使用，单元支持带电热插拔；单元板支持前、后维护；系统、电源支持前、后维护 ★17、防伪功能 具备logo、产品型号 18、支持联网一键下载程序文件和调试 19、支持亮暗线拼缝调节 20、整屏平整度 ≤0.1mm ★21、模组平整度≤0.05mm ★22、拼接缝 ≤0.05mm 23、最大亮度 ≥5500cd/㎡ 24、最高对比度 ≥8000:1 25、水平视角 ≥160° 26、垂直视角 ≥160° 27、亮度均匀性 ≥97% 28、刷新率 960/1920 Hz 29、最大功耗 ≤500W/m2 30、像素中心距精确度 ≤3% 31、像素失控率 <0.01% 32、灰度级数（信号处理深度） 采用14bit技术 ★33、色温 3000K~18000K可调 34、色度均匀性 ±0.002Cx、Cy内 35、低亮高灰 亮度为20%时信号处理深度（灰度级数）达到14bit 36、采用恒流设计 37、换帧频率 60Hz 38、宽色域 测试NTSC色域108.5% 39、平均功耗 ≤150W/m2 40、色度均匀性 -0.003＜Cx＜0.003，-0.003＜Cy＜0.003（校正后） 41、反光率 ≤1.5% ★42、画面延时 ≤500ns 43、衰减率 ≤10%（工作3年） 44、图像质量 LED显示屏图像质量主观评价优 45、防护性能 具有防静电、防电磁干扰、喷三防漆防潮、防腐蚀、防虫、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP65 46、连续工作时间 连续工作时间：≥7×24hrs，支持连续不间断显示 47、使用寿命 ≥100000h ★48、平均无故障时间 MTBF平均无故障时间≥20000h；MTTR平均修复时间≤20分钟 49、屏幕温升 最高亮度（白平衡）持续工作4小时，模组表面温升小于20K 50、高温负荷工作 样品状态：通电工作,试验温度：80℃,试验时间：12h;试验结束后，产品正常工作 |  |
| 2 | LED显示屏播控软件 | 1.媒体播放器功能：可连接多媒体播放器，调试与媒体播放器连接的屏体参数。 2.多屏管理设置：支持添加≥100个显示屏，分别对其进行控制管理。 3.点检功能：支持检测显示屏LED灯珠的工作状态软件显示点检状态，显示问题点位置。 4.校正设置：支持联机校正参数设置、获取平均校正系数、管理校正系数、管理双校正系数。 |  |
| 3 | 视频处理器 | 1.最大1920X1200@60Hz 输入分辨率 2.最大带载780万像素，12路千兆网口输出 3.最宽8192像素点或最高4096像素点 4.支持4路信号输入:3xHDMI1.4，1xDVI |  |
| 4 | 接收卡 | 1、集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4、全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5、细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6、支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 7、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8、支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 9、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10、单卡支持16组RGB信号输出； 11、支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； 12、先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 13、支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； |  |
| 5 | 供电电源 | 1.额定输入电压 200-240VAC 2.输入频率：50Hz(47Hz-63Hz) 3.额定输出电流：0-40A 4.过流保护：48-76A故障消除后自动恢复工作。 5.散热方式：自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热 6.短路保护：输出端短路时电源保护，消除短路后自动恢复工作 |  |
| 6 | 80KW配电柜 | 80KW智能远程延时分步上电、过流、过压、短路保护 |  |
| 7 | 大屏结构及边框 | 30mm*30mm，40mm*20mm镀锌方钢，黑钛拉丝不锈钢 |  |
| 8 | 箱体 | 简易箱体、定制 |  |
| 9 | 室外音箱 | 户外40W防水音柱 |  |
| 10 | 辅材 | LED显示屏屏体主电缆 LED显示屏系统信号线 LED显示屏配件：同厂同批次备品模组、电源、IC、管芯、专用工具等 |  |
| 11 | 安装、运输、调试 | LED显示屏系统安装调试：LED大屏单元安装；显示屏背部弱电和强电布线、接线；控制系统安装；大屏参数调节和系统联调等。 LED显示屏培训服务：LED显示系统基础知识；LED显示单元的工作原理；控制软件的操作程序和管理；常见故障的排除和解决；系统的日常维护与安全注意事项系统的软件安装；系统软件的日常维护；简单的软硬件故障处理。 LED显示屏包装运输：产品外包装需印制生产厂家标识，包装完整；物流、保险、装卸、转运等 |  |
| 二、上墙P2.5户外显示屏 |
| 12 | P2.5户外显示屏 | 1、像素点间距 2.5±0.1mm 2、结构 LED显示屏显示部分结构可采用钢、铝、镀锌方管、塑料等材料，结构安全坚固 3、外观 LED显示屏的外表面无明显划痕，LED显示屏模组安装应一致，无松动无破裂 4、工作电压 在4.2×(1±10%）VDC范围内能正常工作 ★5、自动校正 数据采集自动共享到网上，客户可自行下载校正数据，进行校正和优化 6、工作环境 -20℃~50℃条件下能正常工作 7、材质 箱体采用镁合金/压铸铝/铁材质，套件采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质 8、系统调节功能 可通过系统调节参数影响显示效果 9、像素密度 单元大小为320mm×160mm的像素密度为8192点 10、动态扫描 采用行驱动芯片 11、像素组成 1R、1G、1B 12、支持亮度调节功能 0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度变化任意调节功能 13、支持亮度校正、色度校正 14、驱动芯片功能 具有列下消隐功能、倍频刷新率提升、低灰偏色改善 15、支持鬼影消除、暗亮线消除、慢速开启、十字架消除、毛毛虫消除、亮度缓慢变亮功能 16、功能 显示单元均可独立控制，单点故障不影响整屏使用，单元支持带电热插拔；单元板支持前、后维护；系统、电源支持前、后维护 ★17、防伪功能 具备logo、产品型号 18、支持联网一键下载程序文件和调试 19、支持亮暗线拼缝调节 20、整屏平整度 ≤0.1mm ★21、模组平整度 ≤0.05mm ★22、拼接缝 ≤0.05mm 23、最大亮度 ≥5200cd/㎡ 24、最高对比度 ≥7500:1 25、水平视角 ≥160° 26、垂直视角 ≥160° 27、亮度均匀性 ≥97% 28、刷新率 960/1920 Hz 29、最大功耗 ≤500W/㎡ 30、像素中心距精确度 ≤3% 31、像素失控率 <0.01% 32、灰度级数（信号处理深度） 采用14bit技术 ★33、色温 3000K~18000K可调 34、色度均匀性 ±0.002Cx、Cy内 35、低亮高灰 支持软件实现0-100%不同亮度情况下，灰度12-16bits任意设置：100%亮度16bits，50%亮度14bits，20%亮度12bits 36、采用恒流设计 37、换帧频率 60Hz 38、宽色域 108.5%NTSC色域 39、平均功耗 ≤150W/m2 40、色度均匀性 -0.003＜Cx＜0.003，-0.003＜Cy＜0.003（校正后） 41、反光率 ≤1.5% 42、能源效率 ≥2.4cd/W（SMD黑灯） 43、睡眠模式功率密度 ≤150W/㎡（SMD P≤2.5） ★44、画面延时 ≤500ns 45、衰减率 ≤10%（工作3年） 46、图像质量 LED显示屏图像质量主观评价优 47、防护性能 具有防静电、防电磁干扰、喷三防漆防潮、防腐蚀、防虫、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP65 46、连续工作时间 连续工作时间：≥7×24hrs，支持连续不间断显示 47、使用寿命 ≥100000h ★48、平均无故障时间 MTBF平均无故障时间≥20000h；MTTR平均修复时间≤20分钟 49、屏幕温升 最高亮度（白平衡）持续工作4小时，模组表面温升小于20K 50、高温负荷工作 样品状态：通电工作,试验温度：80℃,试验时间：12h;试验结束后，产品正常工作 |  |
| 13 | LED显示屏播控软件 | 1.媒体播放器功能：可连接多媒体播放器，调试与媒体播放器连接的屏体参数。 2.多屏管理设置：支持添加≥100个显示屏，分别对其进行控制管理。 3.点检功能：支持检测显示屏LED灯珠的工作状态软件显示点检状态，显示问题点位置。 4.校正设置：支持联机校正参数设置、获取平均校正系数、管理校正系数、管理双校正系数。 |  |
| 14 | 视频处理器 | 1.最大1920X1200@60Hz 输入分辨率 2.最大带载390万像素，6路千兆网口输出 3.最宽8192像素点或最高4096像素点 4.支持4路信号输入:1xHDMI1.4，2xDVI，1xSDI |  |
| 15 | 接收卡 | 1、集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4、全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5、细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6、支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 7、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8、支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 9、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10、单卡支持16组RGB信号输出； 11、支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； 12、先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 13、支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； |  |
| 16 | 供电电源 | 1.额定输入电压 200-240VAC 2.输入频率：50Hz(47Hz-63Hz) 3.额定输出电流：0-40A 4.过流保护：48-76A故障消除后自动恢复工作。 5.散热方式：自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热 6.短路保护：输出端短路时电源保护，消除短路后自动恢复工作 |  |
| 17 | 40KW配电柜 | 40KW远程智能延时分步上电，接触器、空气开关、含IM9多功能卡 |  |
| 18 | 大屏结构及边框 | 30mm*30mm，40mm*20mm镀锌方钢，黑钛拉丝不锈钢 |  |
| 19 | 箱体 | 简易箱体、定制 |  |
| 20 | 室外音箱 | 户外40W防水音柱 |  |
| 21 | 辅材 | LED显示屏屏体主电缆 LED显示屏系统信号线 LED显示屏配件：同厂同批次备品模组、电源、IC、管芯、专用工具等 |  |
| 22 | 安装、运输、调试 | LED显示屏系统安装调试：LED大屏单元安装；显示屏背部弱电和强电布线、接线；控制系统安装；大屏参数调节和系统联调等。 LED显示屏培训服务：LED显示系统基础知识；LED显示单元的工作原理；控制软件的操作程序和管理；常见故障的排除和解决；系统的日常维护与安全注意事项系统的软件安装；系统软件的日常维护；简单的软硬件故障处理。 LED显示屏包装运输：产品外包装需印制生产厂家标识，包装完整；物流、保险、装卸、转运等 |  |
| 三、P2.5室外立柱显示屏 |
| 23 | P2.5户外显示屏 | 1、像素点间距 2.5±0.1mm 2、结构 LED显示屏显示部分结构可采用钢、铝、镀锌方管、塑料等材料，结构安全坚固 3、外观 LED显示屏的外表面无明显划痕，LED显示屏模组安装应一致，无松动无破裂 4、工作电压 在4.2×(1±10%）VDC范围内能正常工作 ★5、自动校正 数据采集自动共享到网上，客户可自行下载校正数据，进行校正和优化 6、工作环境 -20℃~50℃条件下能正常工作 7、材质 箱体采用镁合金/压铸铝/铁材质，套件采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质 8、系统调节功能 可通过系统调节参数影响显示效果 9、像素密度 单元大小为320mm×160mm的像素密度为8192点 10、动态扫描 采用行驱动芯片 11、像素组成 1R、1G、1B 12、支持亮度调节功能 0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度变化任意调节功能 13、支持亮度校正、色度校正 14、驱动芯片功能 具有列下消隐功能、倍频刷新率提升、低灰偏色改善 15、支持鬼影消除、暗亮线消除、慢速开启、十字架消除、毛毛虫消除、亮度缓慢变亮功能 16、功能 显示单元均可独立控制，单点故障不影响整屏使用，单元支持带电热插拔；单元板支持前、后维护；系统、电源支持前、后维护 ★17、防伪功能 具备logo、产品型号 18、支持联网一键下载程序文件和调试 19、支持亮暗线拼缝调节 20、整屏平整度 ≤0.1mm ★21、模组平整度 ≤0.05mm ★22、拼接缝 ≤0.05mm 23、最大亮度 ≥5200cd/㎡ 24、最高对比度 ≥7500:1 25、水平视角 ≥160° 26、垂直视角 ≥160° 27、亮度均匀性 ≥97% 28、刷新率 960/1920 Hz 29、最大功耗 ≤500W/㎡ 30、像素中心距精确度 ≤3% 31、像素失控率 <0.01% 32、灰度级数（信号处理深度） 采用14bit技术 ★33、色温 3000K~18000K可调 34、色度均匀性 ±0.002Cx、Cy内 35、低亮高灰 支持软件实现0-100%不同亮度情况下，灰度12-16bits任意设置：100%亮度16bits，50%亮度14bits，20%亮度12bits 36、采用恒流设计 37、换帧频率 60Hz 38、宽色域 108.5%NTSC色域 39、平均功耗 ≤150W/m2 40、色度均匀性 -0.003＜Cx＜0.003，-0.003＜Cy＜0.003（校正后） 41、反光率 ≤1.5% 42、能源效率 ≥2.4cd/W（SMD黑灯） 43、睡眠模式功率密度 ≤150W/㎡（SMD P≤2.5） ★44、画面延时 ≤500ns 45、衰减率 ≤10%（工作3年） 46、图像质量 LED显示屏图像质量主观评价优 47、防护性能 具有防静电、防电磁干扰、喷三防漆防潮、防腐蚀、防虫、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP65 46、连续工作时间 连续工作时间：≥7×24hrs，支持连续不间断显示 47、使用寿命 ≥100000h ★48、平均无故障时间 MTBF平均无故障时间≥20000h；MTTR平均修复时间≤20分钟 49、屏幕温升 最高亮度（白平衡）持续工作4小时，模组表面温升小于20K 50、高温负荷工作 样品状态：通电工作,试验温度：80℃,试验时间：12h;试验结束后，产品正常工作 |  |
| 24 | LED显示屏播控软件 | 1.媒体播放器功能：可连接多媒体播放器，调试与媒体播放器连接的屏体参数。 2.多屏管理设置：支持添加≥100个显示屏，分别对其进行控制管理。 3.点检功能：支持检测显示屏LED灯珠的工作状态软件显示点检状态，显示问题点位置。 4.校正设置：支持联机校正参数设置、获取平均校正系数、管理校正系数、管理双校正系数。 |  |
| 25 | 视频处理器 | 1.最大1920X1200@60Hz 输入分辨率 2.最大带载390万像素，6路千兆网口输出 3.最宽8192像素点或最高4096像素点 4.支持4路信号输入:1xHDMI1.4，2xDVI，1xSDI |  |
| 26 | 接收卡 | 1、集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4、全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5、细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6、支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 7、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8、支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 9、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10、单卡支持16组RGB信号输出； 11、支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； 12、先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 13、支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； |  |
| 27 | 供电电源 | 1.额定输入电压 200-240VAC 2.输入频率：50Hz(47Hz-63Hz) 3.额定输出电流：0-40A 4.过流保护：48-76A故障消除后自动恢复工作。 5.散热方式：自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热 6.短路保护：输出端短路时电源保护，消除短路后自动恢复工作 |  |
| 28 | 40KW配电柜 | 40KW远程智能延时分步上电，接触器、空气开关、含IM9多功能卡 |  |
| 29 | 大屏结构及边框 | 30mm*30mm，40mm*20mm镀锌方钢，黑钛拉丝不锈钢 |  |
| 30 | 箱体 | 简易箱体、定制 |  |
| 31 | 室外音箱 | 户外40W防水音柱 |  |
| 32 | 辅材 | LED显示屏屏体主电缆 LED显示屏系统信号线 LED显示屏配件：同厂同批次备品模组、电源、IC、管芯、专用工具等 |  |
| 33 | 安装、运输、调试 | LED显示屏系统安装调试：LED大屏单元安装；显示屏背部弱电和强电布线、接线；控制系统安装；大屏参数调节和系统联调等。 LED显示屏培训服务：LED显示系统基础知识；LED显示单元的工作原理；控制软件的操作程序和管理；常见故障的排除和解决；系统的日常维护与安全注意事项系统的软件安装；系统软件的日常维护；简单的软硬件故障处理。 LED显示屏包装运输：产品外包装需印制生产厂家标识，包装完整；物流、保险、装卸、转运等 4.屏体立柱基座开挖、预埋、回填等 |  |
| 四、P4.75室内单红条形显示屏 |
| 34 | P4.75显示屏 | 物理密度：44280点/㎡单元板； 单元板分辨率：分辨率64*32 单元板尺寸: 尺寸304*152 |  |
| 35 | LED显示屏控制软件 | 单色LED显示屏控制软件 |  |
| 36 | LED屏控制卡 | 支持手机无线控制及电脑控制 |  |
| 37 | 供电电源 | 1.额定输入电压 200-240VAC 2.输入频率：50Hz(47Hz-63Hz) 3.额定输出电流：0-40A 4.过流保护：48-76A故障消除后自动恢复工作。 5.散热方式：自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热 6.短路保护：输出端短路时电源保护，消除短路后自动恢复工作 |  |
| 38 | 屏结构及边框 | 9045铝合金边柜及拉条 |  |
| 39 | 安装、运输、调试 | LED显示屏系统安装调试：LED大屏单元安装；显示屏背部弱电和强电布线、接线；控制系统安装；大屏参数调节和系统联调等。 LED显示屏培训服务：LED显示系统基础知识；LED显示单元的工作原理；控制软件的操作程序和管理；常见故障的排除和解决；系统的日常维护与安全注意事项系统的软件安装；系统软件的日常维护；简单的软硬件故障处理。 LED显示屏包装运输：产品外包装需印制生产厂家 |  |

## 三、商务要求

（一）服务期：合同签订后30个日历日内完成设备到货并安装调试完毕。

（二）地点：采购人指定地点。

（三）付款方式：不实行预付款，产品交货安装完成并经验收合格后付合同总价款的100%。

（四）质保要求：项目整体质保期壹年（质保期从验收合格之日起开始计算）。

(五) 报价要求。本项目供应商的报价应包含本项目全部工作内容所需一切费用，即总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人将不予支付。

（六）质量及售后服务要求：

1、供应商必须按采购人规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，经采购人确认验收方能安装；供应商所交付产品、型号、规格、质量不符合规定的，供应商应无条件更换，更换而造成的损失和费用由供应商自行承担；

2、自项目验收完成之日起壹年内免费提供产品维保服务，质保期内免费上门维保；质保期满后，系统或设备发生故障或损坏的，供应商在维修维护过程中只收取材料费；在维修维护过程中所更换的产品必须是安装时的同类产品。

3、质保期间，供应商提供24小时电话在线服务，设备出现故障时，0.5小时内采取相应响应措施，1小时内到达现场维修。如供应商未按合同约定履行保修义务，采购人有权委托他人维修，所需费用由供应商承担，采购人有权直接从质保金中予以扣除，不足部分供应商应在收到采购人通知后3日内补足。

4、培训服务：供应商须提供LED显示系统等常见故障的排除和解决，系统的软件安装及操作，系统的日常维护与注意事项、简单的软硬件故障处理和管理等方面培训。

（七）其他要求：为保证本项目稳定性，显示屏需提供原厂售后服务承诺函。

## 四、评审方法：

根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。